## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
2022年8月21日星期日
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2: 无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

## Slide 3
路由条目的数量等于路由器所能观察到的地址前缀数；
核心路由器的路由表条目越来越多，影响到路由器的性能；
CIDR是构成超网的一种技术实现。CIDR在一定程度上解决了路由表项目过多过大的问题。

## Slide 4
超网（子网汇聚）
超网是与子网类似的概念--IP地址根据子网掩码被分为独立的网络地址和主机地址。但是，与子网把大网络分成若干小网络相反，超网是把一些小网络组合成一个大网络。
超网（子网汇聚）就是主机位向网络位借位。换言之，就是减少网络位，增加主机位。
子网汇聚相当于子网划分的逆运算。在实际应用中一般是为了减轻路由表的负载而引进地址汇聚的概念(超网)。

## Slide 5: 无分类的两级编址
无分类的两级编址的记法是：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，即在IP地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的比特数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中比特 1 的个数）191.128.10.0/24。
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念。地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。
CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR地址块”。

## Slide 6: CIDR 地址块划分举例
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
为R1，R2编写路由表
R1
R2

## Slide 7: 分析一系网络地址的特征…
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
R1
R2
r21
rc1
rc2
rc23
r22
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
206.0.68.0 | /25 | rc1 | r21 | 2
206.68.128 | /25 | rc1 | r21 | 2
206.0.69.0 | /25 | rc1 | r21 | 2
206.69.128.0 | /25 | rc1 | r21 | 2

## Slide 8: 一系网络地址聚合
206.0.68.0/25 206.0.10001000.00000000
206.0.68.128/25 206.0.10001000.10000000
206.0.68.0/24
206.0.68.0/25 206.0.10001000.01111111
206.0.68.128/25 206.0.10001000.11111111

## Slide 9
206.0.69.0/25 206.0.10001001.00000000
206.0.69.128/25 206.0.10001001.10000000
206.0.69.0/24
206.0.69.0/25 206.0.10001001.01111111
206.0.69.128/25 206.0.10001001.11111111
一系网络地址聚合

## Slide 10: 分析一系网络地址的特征…
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
R1
R2
r21
rc1
rc2
rc23
r22
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
206.0.68.0 | /24 | rc1 | r21 | 2
206.0.69.0 | /24 | rc1 | r21 | 2

## Slide 11
206.0.68.0/24 206.0.10001000.00000000
206.0.68.0/23
206.0.68.0/24 206.0.10001000.11111111
206.0.69.0/24 206.0.10001001.00000000
206.0.69.0/24 206.0.10001001.11111111
一系网络地址聚合

## Slide 12
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.68.0/23
R1
R2
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
206.0.68.0 | /23 | rc1 | r21 | 2
r21
rc1

## Slide 13: 分析二系网络地址的特征…
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.68.0/23
R1
R2

## Slide 14
206.0.70.0/26 206.0.70.00000000
206.0.70.00111111
206.0.70.64/26 206.0.70.01000000
206.0.70.01111111
206.0.70.128/26 206.0.70.10000000
206.0.70.10111111
206.0.70.192/26 206.0.70.11000000
206.0.70.11111111
206.0.70.0/25
206.0.70.128/25
206.0.70.0/24
二系网络地址聚合

## Slide 15
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.68.0/23
R1
R2
206.0.70.0/24

## Slide 16: 分析大学X网络地址的特征…
因特网
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.68.0/23
R1
R2
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.128/25

## Slide 17
单位 地址块 二进制表示
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0*
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1*
三四 206.0.71.0/24 11001110.00000000.01000111.*
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.*
二三四 206.0.70.0/23 11001110.00000000.0100011*
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010*
合并 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001*

## Slide 18: CIDR 地址块划分举例
因特网
206.0.68.0/22
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
这个 大学 共有 4 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该大学的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 4个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.68.0/22 就能找到该大学。
206.0.68.0/22

## Slide 19
假设R1希望将给四系的数据包直接转发给四系，而不通过学校的路由器。

## Slide 20: 最长前缀匹配
使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

## Slide 21: 最长前缀匹配
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
206.0.68.0 | /22 | ***** | 2 | *****
206.0.71.128 | /25 | ***** | 1 | *****
IP目标地址= 206.0.71.130，如何路由？
ISP位置处路由器的部分路由条目

## Slide 22
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （大学）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 1 个项目
AND D = 206. 0. 01000100. 130
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 23
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （大学）
206.0.71.128/25 （四系）
再查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10000010
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 24: 最长前缀匹配
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

## Slide 25
有如下网络拓扑结构，请为R1，R2编写路由表

## Slide 26
目标地址 | 掩码 | 网关 | 接口 | 跳数
192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 1
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 1
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | 1
192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.3.1 | 1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 1
R2路由表?

## Slide 27
目标地址 | 掩码 | 网关 | 接口 | 跳数
192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | … | … | 1
R1路由表?

## Slide 28
将192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24这4个网络地址分别用二进制表示：
11000000.10101000.00000000.*
【192.168.0.0/24】
11000000.10101000.00000001.*
【192.168.1.0/24】
11000000.10101000.00000010.*
【192.168.2.0/24】
11000000.10101000.00000011.*
【192.168.3.0/24】
子网汇聚

## Slide 29
将192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24这4个网络地址分别用二进制表示：
11000000.10101000.00000000.00000000/24【192.168.0.0/24】
11000000.10101000.00000001.00000000/24【192.168.1.0/24】
11000000.10101000.00000010.00000000/24【192.168.2.0/24】
11000000.10101000.00000011.00000000/24【192.168.3.0/24】
通过查看它们的二进制形式可以发现，它们的前22位是一样的，所以，我们就可以将它们的网络位在原有的基础上向后退2位，变成22位。
192.168.0.0/22

## Slide 30
目标地址 | 掩码 | 网关 | 接口 | 跳数
192.168.0.0 | 255.255.252.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | … | … | 1
R1路由表?

## Slide 31: 例1
由2048个C类网络组成，从192.24.0.0/24到192.31.255.0/24，哪个地址块可覆盖地址范围？
192.24.0.0 192.24.1.0 192.24.2.0 … 192.24.255.0
192.25.0.0 192.25.1.0 192.25.2.0 … 192.25.255.0
……
192.31.0.0 192.31.1.0 192.31.2.0 … 192.31.255.0

## Slide 32
192.24.0.0 :192.00011000.00000000.*
192.25.255.0 :192.00011001.11111111.*
192.26.255.0 :192.00011010.11111111.*
192.27.255.0 :192.00011011.11111111.*
192.28.255.0 :192.00011100.11111111.*
192.29.255.0 :192.00011101.11111111.*
192.30.255.0 :192.00011110.11111111.*
192.31.255.0 :192.00011111.11111111.*
192.24.0.0/13

## Slide 33
扩展 多段汇聚

## Slide 34
例2.地址范围：59.37.80.0/24--59.37.127.0/24,如何划分超网才使路由表条目最少呢？
59.37.80.0 : 59.37.01010000.*
59.37.01011111.*
59.37.01100000.*
59.37.127.0: 59.37.01111111.*

## Slide 35
59.37.80.0 : 59.37.01010000.0
59.37.95.0 : 59.37.01011111.0
59.37.96.0 : 59.37.01100000.0
59.37.127.0 :59.37.01111111.0
59.37.80.0/20
59.37.96.0/19
例2.地址范围：59.37.80.0/24--59.37.127.0/24,如何划分超网才使路由表条目最少呢？

## Slide 36
59.37.80.0 : 59.37.01010000.0
59.37.95.0 : 59.37.01011111.0
59.37.96.0 : 59.37.01100000.0
59.37.127.0 :59.37.01111111.0
59.37.64.0/18表示什么范围？
例2.地址范围：59.37.80.0/24--59.37.127.0/24,如何划分超网才使路由表条目最少呢？