## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2
第四章 数据链路层
计算机专业课程

## Slide 3
数据链路层的任务
数据链路层的任务是在相邻两个节点的线路上无差错的传输以帧（每个帧包括若干个比特）为单位的数据，每帧包括数据和必要的控制信息。
相邻两个节点每次要正确传输一个帧的数据，只要帧中出现一个比特的错误，那么该帧将被丢弃。

## Slide 4
第一节 数据链路层的基本概念
第四章 数据链路层
链路

## Slide 5: 链路 就是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。在进行通信时，两个计算机之间的通路往往是由许多的链路串接而成的 当需要在一条线路上传送数据时，除了必须有一条物理线路外，还必须有一些必要的规程来控制这些数据的传输。把实现这些规程的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
“链路”和“数据链路”的概念
链路
最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 6
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(a)
(b)
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 7: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 8
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动
数据链路层的简单模型

## Slide 9: 数据链路层解决的问题
封装成帧
透明传输
差错检测

## Slide 10: 数据链路层解决的问题
封装成帧
封装成帧(Framing)：就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，这样就构成了一个帧。首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
接收端在收到物理层上交的比特流后，就能根据首部和尾部的标记，从收到的比特流中识别帧的开始和结束。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 11: 数据链路层解决的问题
封装成帧
用控制字符进行帧定界的方法举例
装在帧中的数据部分
帧
发送在前
ASCII码：七位编码
表示128个字符
可打印：95
不可打印：33
SOH
帧开始符
帧结束符
EOT

## Slide 12: 数据链路层解决的问题
透明传输
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前

## Slide 13: 数据链路层解决的问题
透明传输
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
以上方法称为：字节填充(byte stuffing)或字符填充
(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中怎么办？
解决方法：那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 14: 数据链路层解决的问题
透明传输
用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 15: 传输差错：通过通信信道后接收的数据与发送数据不一致的现象。
信源
通信信道
信宿
数据
噪声
数据+噪声
(a)
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
传输数据
数据信号波形
噪声
数据信号
与噪声信号
叠加后的波形
采样时间
接收数据
原始数据
出错的位
(b)
由于通信信道总是有一定的噪声存在，因此在到达信宿时，接收信号是信号与噪声的叠加。如果噪声对信号叠加的结果在电平判断时出现错误，就会引起通信数据的错误
数据链路层解决的问题
差错检测

## Slide 16
数据链路层解决的问题
差错检测
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
基本原理：包括两个部分：
1.计算校验码
2.检验校验码
原始数据M
FCS
发送方
接收方
原始数据M
FCS
SOH
EOT
物理传输链路
产生校验码
验证校验码

## Slide 17: 冗余码的计算
数据链路层解决的问题
差错检测
第一步：用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算（这相当于在 M 后面添加 n 个 0）。
第二步：得到的 (k + n) 位的数模2除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少1 位，即 R 是 n 位。
第三步：把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
了解

## Slide 18: 冗余码的计算举例
数据链路层解决的问题
差错检测
现在 k = 6, M = 101001。设 n = 3, 除数 P = 1101，
解：
（1）被除数是 2nM = 101001000。
（2）模 2 除运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
（3）把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。
了解

## Slide 19
数据链路层解决的问题
差错检测
110101 ← Q (商)
P (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001 ← R (余数)，作为 FCS
了解

## Slide 20: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
数据链路层解决的问题
差错检测
(1) 将接收到的数据+FCS除以P，若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
注意：
1.这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
2.只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
了解

## Slide 21: 应当注意
数据链路层解决的问题
差错检测
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。