## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
2023年3月5日星期日
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2
广播链路（局域网）

## Slide 3: 局域网概述
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下的一些主要优点：
  能方便地共享昂贵的外部设备、主机以及软件、数据。从一个站点可访问全网。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性。

## Slide 4: 局域网的拓扑
匹配电阻
中心节点
干线耦合器
总线网
星形网
树形网
环形网
传统LAN的结构主要有三种类型： 以太网（Ethernet） 令牌环（Token Ring） 令牌总线(Token Bus）

## Slide 5
媒体共享技术
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  随机接入
  受控接入 ，如多点线路探询(polling)，或轮询。
现有局域网主要共享技术

## Slide 6: 计算机局域网标准

## Slide 7
IEEE 802委员会为局域网制定了一系列标准，它们统称为IEEE 802标准；
IEEE 802标准之间的关系：
IEEE802参考模型

## Slide 8: IEEE802参考模型
由于局域网只是一个计算机通信网，而且局域网不存在路由选择问题，因此它不需要网络层，而只有最低的两个层次。然而局域网的种类繁多，其媒体接入控制的方法也各不相同。为了使局域网中的数据链路层不致过于复杂，就应当将局域网的数据链路层划分为两个子层：MAC和LLC

## Slide 9: 与接入各种传输媒体有关的问题都放在MAC子层，负责在物理层的基础上进行无差错的通信。MAC子层的主要功能是： 1、将上层交下来的数据封装成帧进行发送(接收时进行相反的过程，将帧拆卸) 2、实现和维护MAC协议 3、比特差错检测 4、寻址 数据链路层中与媒体接入无关的部分都集中在逻辑链路控制LLC子层。LLC子层的主要功能是： 1、建立和释放数据链路层的逻辑连接 2、提供与高层的接口 3、差错控制 4、给帧加上序号
IEEE802参考模型

## Slide 10: 以后一般不考虑 LLC 子层
由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 11: 计算机通过网卡和局域网进行通信
网卡（网络接口卡）

## Slide 12: 计算机通过适配器和局域网进行通信
网卡（网络接口卡） (NIC ：Network Interface Card)
网络接口卡又称为通信适配器(adapter) ，计算机通过适配器和局域网进行通信 。每个适配器都会固化一个MAC地址，用来标识该适配器代表的接口。
适配器的重要功能：
  对数据进行缓存。
  实现MAC层协议。
  进行串行/并行转换。

## Slide 13
MAC地址：链路层标识
802标准为局域网上的每一个站规定了一种48比特的全局地址。当一个站接入到另一个局域网时，其全局地址并不改变。这就表明，802标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符，该地址会固化在“网卡”中。
AAAAAAAA--- BBBBBBBB---CCCCCCCC -- DDDDDDDD---EEEEEEEE---FFFFFFFF
分配地址块
厂商代码
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向适配器（网卡）厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。

## Slide 14
公司： Cisco 00-00-0c
Novell 00-00-1B
00-00-D8
3Com 00-20-AF
00-60-8C
IBM 08-00-5A
典型的地址 ：
00-60-8C-01-28-12
000000001010000010001100000000010010100000010010
MAC地址具有惟一性，取决于你所使用的网络设备。
MAC地址 = Manufacture ID + NIC ID （24bit + 24bit）

## Slide 15
三种MAC地址
  单播地址（唯一标识一个节点）
  广播地址（标识本网络所有节点）
  多播地址（标识本网络内多个节点）

## Slide 16: MAC 地址在收发数据中的作用
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播(unicast)帧（一对一）
  广播(broadcast)帧（一对全体）
  多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 17
MAC子层基本工作过程
发送数据
接收数据
接收上层PDU
组装成数据帧
竞争总线
发送数据帧
从物理层的比特流中识别数据帧到缓冲区
数据帧检错
是否为本机接收(通过MAC地址判断）
发送给本机的帧的数据部分递交给上层协议模块（如IP）

## Slide 18
谢 谢 ！