## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
2022年8月21日星期日
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2
计算机专业课程
第1章 网络概述
第2章 网络体系结构
第3章 物理层
第4章 数据链路层
第5章 局域网
第6章 网络层
第7章 传输层
第8章 应用层
第9章 网络管理和安全

## Slide 3: IP 组播
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30个
30 个
90 个
不使用组播时需要
发送 90 次单播

## Slide 4: 组播可明显地减少网络中资源的消耗
多播
1 个
1 个
多播
多播
多播组成员
共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
发送 1 次多播
复制

## Slide 5: IP 组播的一些特点
(1)组播使用组地址—— IP 使用 D 类地址支持组播。组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。
(2) 动态的组成员

## Slide 6: 网际组管理协议 IGMP和多播路由选择协议
IP组播需要两种协议
为了使路由器知道组播组成员的信息，需要利用网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)。
连接在局域网上的组播路由器还必须和因特网上的其他组播路由器协同工作，以便把组播数据报用最小代价传送给所有的组成员。这就需要使用组播路由选择协议。

## Slide 7: 网际组管理协议 IGMP

## Slide 8: IGMP 使组播路由器知道组播组成员信息
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
组播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2
组播路由器和本地计算机之间

## Slide 9: IGMP 的本地使用范围
IGMP 并非在因特网范围内对所有组播组成员进行管理的协议。
IGMP 不知道 IP组播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。
IGMP 协议是让连接在本地局域网上的组播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个组播组。

## Slide 10: IGMP 可分为两个阶段
第一阶段：当某个主机加入新的组播组时，该主机应向组播组的组播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。本地的组播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他组播路由器。
第二阶段：本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
只要对某个组有一个主机响应，组播路由器就认为这个组是活跃的。
一个组在经过几次的探询后没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。

## Slide 11: 多播路由选择协议

## Slide 12: 组播路由协议在路由器之间交流组信息

## Slide 13: 几种组播路由选择协议
距离向量多播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

## Slide 14: 多播路由选择
组播路由选择的基本思想是能够将组播数据包传送到组播组中的每个主机，同时在路由器转发过程中避免出现路由环路。
实际上是为组播组构造一颗组播转发树，组播树连接着组播组中所有主机所在的子网，组播数据包通过组播树中的路由器复制并转发，最后一跳路由器连接组播组中的主机。

## Slide 15
组播路由器复制组播分组，并转发
深色主机属于一个组播组，组播选路可以看成是一颗以发送源为树根，由红色路由器组成的组播转发树，组播数据包从发送源沿着这课转发树传送到组播组中所有的主机。
不同的IP组播路由协议使用不同的技术构造这些组播扩展树，一旦这个树构造完成，所有的组播流量都将通过它来传播。