## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
2022年8月21日星期日
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2
计算机专业课程
网络层

## Slide 3: 子网划分
  提高IP地址的利用率
  便于网络管理
  减少网络流量，提高网络性能

## Slide 4: 划分子网的基本思路
划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

## Slide 5: 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0

## Slide 6
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
所有到达网络 145.13.0.0
的分组均到达
此路由器
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2
划分出三个子网，可以从主机号部分借用一部分作为子网号
对外仍是一个网络
借用16位主机号中的8位作为子网号
借用16位主机号中的8位作为子网号

## Slide 7: 子网掩码

## Slide 8: 子网掩码
从一个 IP地址无法判断其所在网络是否进行了子网的划分，以及用多少位作为子网络号。
给定B类地址145.13.0.0，子网划分后，来自多个子网的IP地址为机器的IP地址为 145.13.3.10,145.13.7.35等等。能否说出网络管理员是如何进行子网划分的？也就是说从主机号中取了多少位作为子网络号？

## Slide 9: 子网掩码
子网掩码(subnet mask)描述IP地址中的网络部分。

## Slide 10: IP 地址的各字段和子网掩码
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
网络号
net-id
host-id
三级 IP 地址
主机号
subnet-id
子网号
子网掩码
因特网部分
本地部分
因特网部分
本地部分
划分子网时
的网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
host-id 为全 0

## Slide 11: (IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
net-id
host-id
subnet-id
子网号
子网掩码
因特网部分
本地部分
因特网部分
本地部分
划分子网时
的网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
host-id 为全 0
AND

## Slide 12: A 类、B 类和 C 类 IP 地址的默认子网掩码
net-id
net-id
host-id 为全 0
net-id
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
host-id 为全 0
host-id 为全 0

## Slide 13
已知一个网络中某台计算机的IP地址，以及该网络的子网掩码，可以分析出该网络的基本信息。

## Slide 14
某计算机的IP地址为128·36·100·3 ,所在网络的子网掩码是255·255·255·0。计算所在网络的网络号、该计算机的主机号、所在网络的广播地址、可分配给计算机的地址范围、主机数。
例1.

## Slide 15
将IP地址和子网掩码进行“与”操作，得到的结果为网络号。
网络号
255.255.255.0：11111111 11111111 11111111 00000000
128.36.100.3 ：10000000 00100100 01100100 00000011
128 .36 .100 .0
10000000 00100100 01100100 00000000

## Slide 16
将子网掩码取反，与IP地址进行“与”操作，得到的结果为主机号。
主机号
255.255.240.0：00000000 00000000 00000000 11111111
128.36.100.3 ：10000000 00100100 01100100 00000011
0 .0 .0 .3
00000000 00000000 00000000 00000011

## Slide 17
将网络号中的主机地址位全部变为1，得到的IP地址为该网络中的广播地址。
广播地址
10000000 00100100 01100100 11111111
. 36 .100 .255

## Slide 18
可分配给计算机的地址范围
10000000 00100100 01100100 00000000
10000000 00100100 01100100 00000001
……
10000000 00100100 01100100 11111110
10000000 00100100 01100100 11111111
网络部分不变，主机位从全0变化到全1。其中全0为网络号地址，全1为广播地址。
128.36.100.1
……
128.36.100.254
128.36.100.255
可分配的地址数量为
28-2

## Slide 19
某计算机的IP地址为128·36·100·3 ,所在网络的子网掩码是255·255·240·0。计算所在网络的网络号、该计算机的主机号、所在网络的广播地址、可分配给计算机的地址范围、主机数。
例2.
自学

## Slide 20
将IP地址和子网掩码进行“与”操作，得到的结果为网络号。
网络号
255.255.240.0：11111111 11111111 11110000 00000000
128.36.100.3 ：10000000 00100100 01100100 00000011
128 .36 .96 .0
10000000 00100100 01100000 00000000

## Slide 21
将子网掩码取反，与IP地址进行“与”操作，得到的结果为主机号。
主机号
255.255.240.0：00000000 00000000 00001111 11111111
128.36.100.3 ：10000000 00100100 01100100 00000011
0 .0 .4 .3
00000000 00000000 00000100 00000011

## Slide 22
将网络号中的主机地址位全部变为1，得到的IP地址为该网络中的广播地址。
广播地址
10000000 00100100 01101111 11111111
.36 .111 .255

## Slide 23
可分配给计算机的地址范围
10000000 00100100 01100000 00000000
10000000 00100100 01100000 00000001
……
10000000 00100100 01101111 11111110
10000000 00100100 01101111 11111111
网络部分不变，主机位从全0变化到全1。其中全0为网络号地址，全1为广播地址。
128.36.96.1
……
128.36.111.254
128.36.111.255
可分配的地址数量为
212-2

## Slide 24
子网划分练习

## Slide 25
某公司获得一个A类IP地址121.0.0.0；需要划分1000个子网。请为其做子网划分。
分析：该公司需要有1 000个物理网络，选择子网号的位长为10，可以用来分配的子网最多为1024，满足用户要求。
例3 子网划分

## Slide 26
子网掩码：
A类地址：
(a) 未划分子网
net ID
subnet ID
host ID
255.0.0.0
11111111
00000000
00000000
00000000
子网掩码：
A类地址：
(b) 划分子网
255.255.192.0
11111111
11111111
11 000000
00000000
net ID
host ID
子网掩码结构

## Slide 27
先确定子网掩码：255.255.192.0
11111111
11111111
11 000000
00000000
121不能变
10个bit位能够表示多少种数值？
121.00000000.000000000.00000000
121.00000000.010000000.00000000
121.00000000.100000000.00000000
……
121.11111111.110000000.00000000

## Slide 28
确定各子网号
121.00000000.000000000.00000000
121.00000000.010000000.00000000
121.00000000.100000000.00000000
……
121.11111111.110000000.00000000
121.0.0.0/18
121.0.64.0
121.0.128.0
121.255.192.0
子网掩码 255.255.192.0
121.0.0.0/8

## Slide 29
121.0.0.0/18的主机地址范围为多少？
121.0.0.0/18的广播地址为多少？
121.0.0.1 … 121.0.63.254
121.0.63.255
121.00000000.00111111.11111111
121.00000000.00000000.00000001
121.00000000.00111111.11111110
可以对每个子网进行分析

## Slide 30
子网掩码 255.255.192.0，假设有以下拓扑结构，请为R1,R2编写路由表

## Slide 31
R1路由表
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
121.0.0.0 | 255.0.0.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | 2
destionation | Netmask | gateway | interface | metric
121.0.0.0 | /18 | 121.0.0.1 | 121.0.0.1 | 1
121.0.64.0 | /18 | 121.0.64.1 | 121.0.64.1 | 1
121.0.128.0 | /18 | 121.0.128.1 | 121.0.128.1 | 1
121.255.192.0 | /18 | 121.255.192.1 | 121.255.192.1 | 1
… | … | … | … | …
R2路由表
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.119.112.2 | 202.119.112.1 | *

## Slide 32
如果网络位向主机位借了n位，那么可以划分子网的个数就是2n。
如果m是网络位向主机位借位后所剩的主机位数，那么每个子网的主机个数就是2m-2。（-2是指减掉网络地址和广播地址）
子网划分后子网的数量以及主机数量

## Slide 33
某公司从互联网管理中心经获得了一个189.100.0.0/16的网络地址。现在需要设置3个子网，每个子网的主机数量最多500台。请为其进行子网划分。
I.从子网数量入手
II.从子网主机数量入手
例4 子网划分

## Slide 34
I.从子网数量入手（3个子网编码需要2bit）
189.100.0.0/16
1011 1101. 0110 0100.0000 0000.0000 0000
11111111.11111111.11000000.00000000
掩码：255.255.192.0
189.100.0000 0000.0000 0000 189.100.0.0/18
189.100.0100 0000.0000 0000 189.100.64.0
189.100.1000 0000.0000 0000 189.100.128.0
189.100.1100 0000.0000 0000 189.100.192.0

## Slide 35
I.从子网数量入手（3个子网编码需要2bit）
取3个子网号分配给对应的子网。
子网1：189.100.0.0 掩码：255.255.192.0
子网2：189.100.64.0 掩码：255.255.192.0
子网3：189.100.128.0 掩码：255.255.192.0

## Slide 36
II.从主机数量入手（500台主机编号需要9bit）
189.100.0.0
1011 1101. 0110 0100.0000 0000.0000 0000
11111111.1111111.1111 1110.00000000
掩码：255.255.254.0
9bit作为主机号，剩余的7bit作为子网号。然后利用7bit进行子网编码，最后取3个子网号给对应的子网。
子网1：189.100.0.0 掩码：255.255.254.0
子网2：189.100.2.0 掩码：255.255.254.0
子网3：189.100.4.0 掩码：255.255.254.0

## Slide 37
不等大小网络的子网划分
补充

## Slide 38
例：某跨国公司，进行子网划分，分配给中国分部的网络地址为189.176.192.0/22。现中国分部需要进行网络设置。该分部目前需要包含3个网络，Na、Nb、Nc， Na,Nc各至多包含于200台主机，Nb中至多包含于400台主机。
请为其进行网络划分。
189.176.0.0/16

## Slide 39
按照满足主机数量从多到少开始划分。
1）先满足Nb
189.176.192.0/22
1011 1101. 1011 0000. 1100 0000.0000 0000
掩码: 255.255.252
1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000
只有后10位可用。从后10位中借位作为子网络号，进行子网划分。400台主机需要9bit。
1011 1101. 1011 0000. 1100 0000.0000 0000
掩码:255.255.254 /23
1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000

## Slide 40
按照满足主机数量从多到少开始划分。
1）先满足Nb
主机地址范围：
189.176.1100 0000.0000 0000
……
189.176.1100 0001.1111 1111
分配给400台主机的第0个子网号，189.176.192.0/23
两个网络号：
189.176.1100 0000.0000 0000
189.176.1100 0010.0000 0000
掩码:255.255.254.0

## Slide 41
按照满足主机数量从多到少开始划分。
2）再满足Na,Nc
对子网号为1的子网进行子网划分：
两个子网，只要借1位，后面还有8位，满足200个主机的要求。两个子网分别为：
1011 1101. 1011 0000. 1100 0010.0000 0000
1011 1101. 1011 0000. 1100 0011.0000 0000
189.176.194.0/23
189.176.194.0/24
189.176.195.0/24

## Slide 42
121.0.0.0/8子网划分中的不连续的子网掩码
补充

## Slide 43
11111111
11111111
11 000000
00000000
可能的子网掩码
11111111
11111111
00000000
11000000
11111111
11111100
00000011
11000000
255.255.192.0
255.255.0.192
255.252.3.192
………

## Slide 44
可以选用不同的位作为子网号。121.0.0.0
子网掩码，255.252.3.192
11111111
11111100
00000011
11000000
121不能变化
10个bit位能够表示多少种数值？
121.00000000.000000000.00000000
121.00000000.000000000.01000000
121.00000000.000000000.10000000
121.11111100.000000011.11000000
121.00000000.000000000.11000000
121.00000000.000000011.11000000
121.00000100.000000000.00000000

## Slide 45
设置子网号
121.0.0.0
121.0.0.64
121.252.3.192
子网掩码 255.252.3.192
121.00000000.000000000.00000000
121.00000000.000000000.01000000
121.00000000.000000000.11000000
121.11111100.000000011.11000000
121.0.0.192

## Slide 46
121.0.0.0，掩码255.252.3.192
主机地址范围为多少？
广播地址为多少？
121.0.0.1 … 121.3.253.62
121.3.253.63
121.00000000.000000000.00000001
121.00000011.11111100 .00111110
121.00000011.11111100 .00111111