## Slide 1: 传输控制协议TCP
TCP是一种面向连接的、可靠的传输层协议；
TCP协议建立在不可靠的网络层IP协议之上，IP不能提供任何可靠性机制，TCP的可靠性完全由自己实现；

## Slide 2: 传输控制协议TCP
TCP
TCP
IP
IP
不可靠
不可靠
应用程序负责数据处理，如果希望将数据可靠地传递到另一个应用程序，需要依赖于传输层的TCP模块传递数据。
TCP的可靠传输过程对上层应用程序是透明的，某个数据包可能在半路出错，丢失等，源计算机的TCP模块会重发该数据包，但是该过程上层应用程序是不知道的。

## Slide 3
可靠传输原理
差错控制（带确认的超时重传机制）
流量控制（基于滑动窗口的流量控制）

## Slide 4: TCP报文

## Slide 5: TCP报文格式

## Slide 6
2 序号 占4字节，是本报文段所发送的数据部分第一个字节的序号。在TCP传送的数据流中，每一个字节数据都有一个序号，每个一个SYN=1,FIN=1都占用1个序号。例如，在一个报文段中，序号为300，而报文中的数据共100字节。那么在下一个报文段中，其序号就是400。因此TCP是面向字节流的。

## Slide 7: TCP 面向字节流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接
每次发送数据块大小由拥塞程度和流量控制确定

## Slide 8
The critics raved about his performance in 'Hamlet'.
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：30
performance in
序号：46
'Hamlet'.
序号：55
……

## Slide 9
TCP确认

## Slide 10
接收方在接收到数据包后，会给发送方发送确认报文（带ACK标识的报文），报文中的确认序号告诉发送方哪些序号的数据包被接收了。
发送方在收到数据包对应的确认报文后，就知道被确认的数据包被接收方收到。如果收到确认序号为n的报文ACK(n)，那么n-1及其以前的数据都被收到。下次发送方发送的数据包的序号是n。
发送方如何知道接收方收到哪些数据？

## Slide 11
3 确认号 占4字节，是期望收到对方下次发送的数据的第一个字节的序号，也就是期望收到的下一个报文段的首部中的序号。由于序号字段有32bit长，可对4GB(即4千兆字节)的数据进行编号。
4 确认比特ACK 只有当ACK＝1时确认序号字段才有意义。当ACK＝0时，确认序号没有意义。

## Slide 12
带确认的超时重传机制

## Slide 13
不需要可靠控制的数据传输
完全理想化的数据传输是基于以下两个假定：
假定1：网络是理想的传输网络，所传送的任何数据既不会出差错也不会丢失
假定2：不管发方以多快的速率发送数据，收方总是来得及收下，并及时上交进程

## Slide 14
具有最简单流量控制的传输
现在去掉上述的第二个假定。保留第一个假定，即进程A向进程B传输数据的通信信道仍然是无差错的理想信道。
送进程 B
送进程 B
送进程 B
送进程 B
送进程 B
送进程 B

## Slide 15
具有最简单流量控制的传输
（1）在最简单的情况下，就是发方每发送一个TCP报文就暂时停下来。 （2）收方收到TCP报文处理后，发一信息给发方，表示接收的任务已完成。这时，发方才再发送下一个TCP报文。 收方的接收缓冲区的大小只要能够装得下一个TCP报文即可。显然，用这样的方法收发双方能够同步得很好，发方发送数据的流量受收方的控制。 由收方控制发方的数据流量，仍然是计算机网络中流量控制的一个基本方法

## Slide 16
工作流程
发送方结点： (1) 从发送缓冲区取数据，组织成TCP报文； (2) 将TCP报文转送给IP模块； (4) 等待； (5) 若收到由接收结点发过来的信息 (此信息的格式与内容可由双方事先商定好)，则从发送缓冲区取新数据组织成新的TCP报文，然后转到(2)

## Slide 17
工作流程
接收方结点：
(1) 等待；
(2) 若收到由发送结点发过来的TCP报文，则将其放入传输层的接收缓冲区；
(3) 将接收缓冲区中的TCP报文上交进程；
(4) 向发送结点发一信息（确认信息），表示TCP报文已经上交给进程；
(5) 转到 (1)

## Slide 18
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：30
performance in
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=14
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=46
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=55
发送数据包，等待确认
接收到确认ACK(14),表示13及其以前的数据都被接收。下次接收方想接收的数据包序号为14.
发送数据包，等待确认
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
收到确认，发送数据包，等待确认
接收到数据，提交
接收到数据，提交
网络是好的，确认一定会到达

## Slide 19
停止等待协议
在实际情况中，传输数据的信道不是可靠的(数据会产生差错)，并且还需要对数据的发送端进行流量控制。

## Slide 20
停止等待协议
差错检测：发送方提供额外信息供接收方进行校验，接收方进行校验以判断是否有错误发生。网络协议一般采用CRC校验和来完成该任务。
接收方反馈：接收方需要将是否有错误发生的信息反馈给发送方，这就是网络协议中最常见的ACK（确认）机制。
发送方重传：在出现错误时，发送方需要重传出错的分组。重传也是网络协议中极常见的机制。
可靠进行传输需要三种功能：

## Slide 21
差错检测
TCP报文中附加校验码；接收方对接收到的数据进行校验，出错则丢弃；保证接收方无差错接收。

## Slide 22
接收方会对正确接收到的每个报文段进行确认。在发送方明确被确认的报文段才算被接收。发送方需要对在传输中丢失，出错的报文段进行重传。
序号：1
The critics r
1.消失在路途中
2.到了接收方，但是校验出错，被丢弃
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=14
3.确认报文段丢失
TCP1
TCP2
等到何时？
发送后等待确认
确认和超时重传
设置重传定时器
Notes: 22

## Slide 23
TCP的重传定时器和重传
定时器操作：
发送方发送（重传）报文段时，启动（重启）定时器；
无数据在传输，关闭定时器；
重传操作：
定时器超时，则重传所有未确认数据。
重传定时器限定发送方对确认的等待时间，超过等待时间没有收到确认，未被确认的数据要被重传。
Notes: 23

## Slide 24
序号：1
The critics r
1.消失在路途中
2.到了接收方，但是校验出错，被丢弃
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=14
3.确认报文段丢失
TCP1
TCP2
发送数据，启动定时器后等待确认
序号：1
The critics r
超时重发
确认和超时重传
Notes: 24

## Slide 25
影响超时重传机制协议效率的一个关键参数是重传超时时间（ RTO ，Retransmission TimeOut）
重传超时时间（ RTO， Retransmission TimeOut）
超时重传时间应该如何选择呢？
  太小：正常确认的还未收到就要重传；导致网络开销大；
  太大：应该重传数据了，却迟迟不发，导致网络吞吐量下降；
要解决的问题：应该估算从数据发出到确认回来要多长时间（往返时间RTT）
超时重传时间要略大于RTT
Notes: 25

## Slide 26
报文段发送到接收到确认经历的时间，利用附加项中kind=8来实现。可根据RTT来设置一合适的RTO。
传输往返时间（RTT, Round Trip Time）
RTO 不是固定值，需要参考测量所得的往返时间RTT(Round Trip Time)的样本值。计算RTO的算法：经典算法（SRTT算法）、 Karn / Partridge 算法（SRTT优化算法）、Jacobson / Karels 算法（SRTT改良算法）
Notes: 26

## Slide 27
连续传输
Notes: 27

## Slide 28
连续传输
由于链路有延迟，同时大部分数据包的传输是不会出错的，因此简单的停止等待协议，效率很低。
提高效率：发送方连续发送数据，而不需要接收方进行逐个确认。比如发送数据包d1，不需要等待对d1的确认报文，就可以发送d2…
Notes: 28

## Slide 29
连续传输
1
100
250
500
ACK:500
ACK:250
ACK:100
TCP1
TCP2
(1)发送方启动一个定时器
(2)连续发送数据报文
(3)每接收到一个ACK，则重置定时器
Notes: 29

## Slide 30
接收方如何确认?
顺序确认：只对按照顺序到达的，且正确的报文进行确认；
TCP的顺序确认和选择确认
选择确认：对不连续到达报文段进行确认。
Notes: 30

## Slide 31
接收方如何确认?
顺序确认存在的问题：如果有一个报文出错没有到达目标端，则后继到达的报文即使正确到达，也将不被确认。即要求报文顺序到达。
不适合TCP的工作
1
100
250
500
ACK:250
ACK:100
TCP1
TCP2

例如250没有到达，500到达，则500不会被确认，而被丢弃。由于250和500被放在不同的IP报文中，因此非常有可能不按照顺序到达。
顺序确认
Notes: 31

## Slide 32
接收方在确认时，对不按照顺序的报文进行确认。可以适应不按照顺序到达的情况。降低数据重发的可能性，提高数据发送效率。
接收方如何确认?
选择确认

## Slide 33
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：30
performance in
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
连续发送数据包
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
报文选项：46收到，下次想收55
发送方知道可能需要重发送30。并开始发送55的数据包
发送方对没有收到确认的报文段进行重发。但是什么时候重发呢？
可能序号为30的只是比46迟到，而不是丢失，所以发送方立即重发会影响性能。
校验错误或者没有收到
在首部对连续的数据进行确认，在报文选项中对没有连续到达的数据进行确认。
TCP1发送了编号为1,14,30,46的报文段，但是编号为30的没有到达TCP2.TCP2该如何确认？

## Slide 34
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
发送方收到对同一报文段的重复确认，会重发该报文段。
连续发送数据包
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收55
校验错误或者没有收到
序号：55 | ….(100B)
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收155
序号：155 | ….(100B)
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收255
收到确认
收到确认
继续发55
继续发255
收到确认，30后面多个数据包已经到了，30还没有到。立即重发
序号：30
performance in

## Slide 35
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
发送方收到对同一报文段的重复确认，会重发该报文段。
连续发送数据包
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收55
校验错误或者没有收到
序号：55 | ….(100B)
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收155
序号：155 | ….(100B)
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收255
收到确认
收到确认
继续发55
继续发255
收到确认，30后面多个数据包已经到了，30还没有到。立即重发
序号：30
performance in
序号：30 | performance in

## Slide 36
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
连续发送数据包
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
附加项：46收到，下次想收55
序号：55 | ….(100B)
收到确认
继续发55
定时器超时，重传30开始的所有已经发送的报文段
序号：30
performance in
发送方：在第2个定时器超时前收到对30的3次重复确认会重传30。如果收到3次重复ACK前，定时器超时，也要重传，不过要重传所有未被确认的报文段。

## Slide 37
接收方只对SYN=1,FIN=1以及带有数据的报文进行确认，发送带ACK标识的报文；
对收到的仅仅起确认作用的报文（ACK=1,SYN=0,FIN=0,DATA=0）不确认，也就是对ACK报文不发送ACK。因为一个ACK丢失没有问题，会被后继到达的ACK的累积确认。
接收方对哪些数据包确认？

## Slide 38
接收方如何提交数据
Notes: 以传递一本小说，每页作为一个报文段。接收方不知道页码，只知道报文段序号。

## Slide 39
接收方会从报文段中将数据部分提取出来，并向上递交给应用程序。但是必须按照报文段的序号顺序递交。否则应用程序得到的将是乱序的数据。因此在30没到的时候，不能提交后面的报文段，只有30到了，才能一起和后面的提交。 如当前情况下，只能提交1,14报文包含的内容。46不可以。
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：46
'Hamlet'.
序号：30
performance in
Notes: 以传递一本小说，每页作为一个报文段。接收方不知道页码，只知道报文段序号。

## Slide 40
累积确认
在实际的收发过程中，发送方连续发送数据包，提高发送效率；接收方多个数据包一起确认，减少确认的次数。

## Slide 41
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：30
performance in
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=55
发送数据包
发送数据包
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
接收到确认ACK(30),表示29及其以前的数据都被接收。下次接收方想接收的数据包序号为30.
接收到确认ACK(55),表示54及其以前的数据都被接收。下次接收方想接收的数据包序号为55.
发送数据包
发送数据包
接收到数据，提交
接收到数据，提交
接收到数据，提交
接收到数据，提交

## Slide 42
序号：1
The critics r
序号：14
aved about his
序号：30
performance in
序号：46
'Hamlet'.
TCP1
TCP2
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=30
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=55
发送数据包
发送数据包
接收到数据，提交
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
正确接收处理完毕后，给发送方发送确认
接收到数据，提交
接收到确认ACK(55),表示54及其以前的数据都被接收。下次接收方想接收的数据包序号为55.
累积确认：在实际的收发过程中，发送方连续发送数据包，提高发送效率；接收方多个数据包一起确认，减少确认的次数。
接收到数据，提交
接收到数据，提交
发送数据包
偶尔丢失确认，不会影响数据的传输.
发送数据包

## Slide 43
为了提高效率，发送方是一边连续发送报文段，一边接收确认；不加限制的连续发送可能存在问题：
（1）发送很快，确认很慢，发送出去但是没有被确认的报文段很多，序号有限，套圈了；
（2）收发双方的速率，缓存能力不一定匹配，发送方短时间内发送过多数据包，超出接收方接收能力，会造成即使到达接收方也会被丢弃；
（3）通信子网出现故障，发送方盲目发送，造成通信子网进一步恶化。很多发出去的报文最终要被重传。
必须对发送出去的，但是没有被确认的数据量进行限制！
Notes: 43

## Slide 44
基于滑动窗口的流量控制

## Slide 45
基于滑动窗口的流量控制
由接收方控制发送方的发送速度是流量控制的基本方法，使得发送方的发送速度不超过接收方的接收速度，避免接收方来不及接收造成数据的丢弃。
P1
P2
右图中P1和P2的通信，对P1发送速度的控制不仅仅涉及到P2的接收速度，还涉及到中间通信子网的拥塞情况。资源子网中的通信需求，不能超出通信子网的能力。

## Slide 46
基于滑动窗口的流量控制 发送窗口
在发送方TCP设置发送窗口SW为M字节。在没有收到接收方TCP确认时最多只能发送M个字节的数据。这些数据可能是以多个TCP报文的形式发送出去的。但是都没有收到确认，也就是说站在发送方的角度来看，不知道M个字节是否被接收方收到。
此时发送方不能继续发送更多的数据，避免对接收方或通信子网造成压力。
注意：发送方发送控制是动态过程，不是指发送M个字节的数据，然后该M个字节的数据被确认了，再发下一批M个字节的数据。而是最多有M个字节的数据所在的报文段未被确认即可。

## Slide 47
基于滑动窗口的流量控制 发送窗口

## Slide 48
基于滑动窗口的流量控制 发送窗口
一个报文的状态：
已经发送，并且收到确认报文（已结束）（窗口外）
已经发送，但还未收到确认报文（等待ACK） （窗口内）
可以发送，但尚未发送（已就绪，等待发送）（窗口内）
不可以发送（受窗口限制，不允许发送） （窗口外）

## Slide 49
基于滑动窗口的流量控制 接收窗口

## Slide 50
基于滑动窗口的流量控制 接收窗口
接收方设置接收窗口，落在接收窗口内的数据将被接收。接收窗口大小在接收方会被转换成一个数据范围，比如接收方希望接收300开始的数据，接收窗口大小为1000字节，那么携带序号范围在300-1300之间的报文段都将被接收。接收窗口>=发送窗口。
注意：接收的过程是一个动态过程。不是说1000个字节处理完毕再处理下一个1000字节。如300-400之间的数据到达，接收，确认，提交；缓冲区就空出来，400-1400之间都可以接收。同时放在缓存中的数据不能超过1000字节。

## Slide 51
基于滑动窗口的流量控制 接收窗口
序号：0
200B
序号：200
200B
序号：400
200B
序号:600
200B
序号:800
200B
接收窗口1000B,接收方收到如下5个报文段。
序号400出错，接收方发出的确认为：
序号：1¦ACK=1¦ACKSEQ=400
附加项：600收到，下次想收1000
表示序号0和200的报文被提交，600,800两个报文没有被提交，还可以接收400字节数据，发送方还可以发送400B的数据。