## Slide 1: 网络管理

## Slide 2
计算机网络的管理是伴随着ARPANET的产生而产生的，人们需要检测网络的运行状况，需要保证网络安全、可靠、高效地运行。但随着计算机网络的高速发展，规模不断扩大，节点数从几十到几千，复杂性不断增加，设备类型增多、功能增强，再加上不同的操作系统、不同的通信协议等，使人们意识到单靠人力是无法胜任这项工作的，必须使用自动的网络管理工具。

## Slide 3: 网络管理的基本概念
网络管理，简称网管，是为保证网络系统能够持续、稳定、安全、可靠和高效地运行，对网络上的通信设备及传输系统进行监测和控制的方法和措施。
根据国际标准化组织定义网络管理有五大功能：故障管理、配置管理、性能管理、安全管理、计费管理。

## Slide 4: 网络管理的基本概念
故障管理（Fault Management）：当网络中某个组成失效时，网络管理器必须迅速查找到故障并及时排除。
配置管理（Configuration Management）：配置管理负责初始化网络、并配置网络，以使其提供网络服务。
计费管理（Accounting Management）：计费管理记录网络资源的使用，目的是控制和监测网络操作的费用和代价。
性能管理（Performance Management）：性能管理用于估价系统资源的运行状况及通信效率等系统性能。其能力包括监视和分析被管网络及其所提供服务的性能机制。
安全管理（Security Management）：网络安全管理包括对授权机制、访问控制、加密和加密关键字的管理，另外还要维护和检查安全日志。

## Slide 5: 网络管理的一般模型
管理站
因特网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议

## Slide 6: 网络管理的一般模型
管理站
因特网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行的 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 的SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
核心部分
管理站也常称为网络操作中心 NOC (Network Operations Center)，是网络管理系统的核心。

## Slide 7: 网络管理的一般模型
管理站
因特网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行的 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 的SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
运行SNMP客户端
管理站（硬件）或管理程序（软件）都可称为管理者(manager)。Manager 不是指人而是指机器或软件。

## Slide 8: 网络管理的一般模型
管理站
因特网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行的 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行的 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
运行SNMP服务器端
在每一个被管设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫做网络管理代理程序，或简称为代理。
代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动。

## Slide 9: 网络管理协议
需要注意的是，并不是网管协议本身来管理网络。网管协议就是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。
网络管理员利用网管协议通过管理站对网络中的被管设备进行管理。

## Slide 10: 网络管理的基本原则
若要管理某个对象，就必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”必须对原有对象的影响尽量小些。

## Slide 11: SNMP
SNMP 最重要的指导思想就是要尽可能简单。
SNMP 的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。
在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。

## Slide 12: SNMP 的网络管理由三个部分组成
SNMP 本身：描述代理和管理者之间的交互协议，包括交互顺序以及数据包的格式等。
管理信息结构 SMI (Structure of Management Information)
管理信息库 MIB (Management Information Base)。

## Slide 13: SNMP自身
SNMP 定义了管理站和代理之间所交换的分组格式、交换的规程等。所交换的分组包含各代理中的对象（变量）名及其状态（值）。
SNMP 负责读取和改变这些数值。

## Slide 14: 管理信息结构 SMI
SMI 的功能：
(1) 被管对象应怎样命名；
(2) 用来存储被管对象的数据类型有哪些种；
(3) 在网络上传送的管理数据应如何编码。

## Slide 15: 管理信息库 MIB (Management Information Base)
被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。这些信息总称为管理信息库 MIB 。
管理程序使用 MIB 中这些信息的值对网络进行管理（如读取或重新设置这些值）。

## Slide 16: SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP的操作只有两种基本的管理功能，即：
“读”操作，用 get 报文来检测各被管对象的状况；
“写”操作，用 set 报文来改变各被管对象的状况。

## Slide 17: 读-SNMP 的探询操作
探询操作——SNMP 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探询信息。
探询的好处是：
  可使系统相对简单。
  能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
但探询管理协议不够灵活，而且所能管理的设备数目不能太多。探询系统的开销也较大。如探询频繁而并未得到有用的报告，则通信线路和计算机的 CPU 周期就被浪费了。

## Slide 18: 读-陷阱(trap)
SNMP 不是完全的探询协议，它允许不经过询问就能发送某些信息。这种信息称为陷阱，表示它能够捕捉“事件”。
当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值。代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即过滤）。过滤的好处是：
  仅在严重事件发生时才发送陷阱；
  陷阱信息很简单且所需字节数很少。

## Slide 19: SNMP 是有效的网络管理协议
使用探询（至少是周期性地）以维持对网络资源的实时监视，同时也采用陷阱机制报告特殊事件，使得 SNMP 成为一种有效的网络管理协议。